# Pracovný list – Cvičenie 1

Úvodné otázky

Slúžia pre informáciu o tom, čo už o tejto téme viete, použite preto svoje súčasné vedomosti, nehľadajte odpovede u kolegov ani na Webe:

I1: Akú veľkosť (v bajtoch) má textový súbor obsahujúci 6 znakov „košice“? Zdôvodnite svoju odpoveď.

I2: Zdôvodnite, prečo sa na niektorých webových stránkach nezobrazia správne znaky s diakritikou.

Úloha 1a: V programe Notepad++ vytvorte tri texty, prvý z nich obsahuje len jedno slovo čaša, druhý len jedno slovo casa (bez nového riadku!) a tretí má prázdny obsah, neobsahuje nič. Použitím volieb Convert to... v menu Encode (viď obrázok) uložte každý text vo všetkých piatich kódovaniach. Dostanete 15 súborov, nazývajte ich systematicky, aby ste neskôr vedeli, ktorý je ktorý.

Dôležité poznámky o názvosloví:

- ANSI v Notepad++ (na počítači s nastavenou krajinou Slovensko v regionálnych nastaveniach Windows)  znamená kódovanie "Windows Code page 1250" (CP1250)

- UCS-2 ďalej nazývam "Unicode" aj keď to nie je úplne presné

- BE a LE znamená "Big Endian" a "Little Endian"

Zistite veľkosti týchto súborov (pravý klik na súbor, potom Properties, viď obrázok) a zapíšte ich do tabuľky 1.

Tab. 1	Zistené veľkosti súborov s rôznym obsahom v rôznych kódovaniach

| Kódovanie | čaša | casa | nič |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSI (Windows CP1250) |  |  |  |
| UTF-8 |  |  |  |
| UTF-8 BOM |  |  |  |
| Unicode big endian (UCS-2 BE BOM) |  |  |  |
| Unicode little endian (UCS-2 LE BOM) |  |  |  |

Úloha 1b: Uveďte vlastné závery o veľkosti textových súborov v rôznych kódovaniach. Od čoho závisí veľkosť? Prečo má niekedy súbor s prázdnym obsahom nenulový počet bajtov?

Úloha 2a: Pomocou funkcie dump v Pythone:

def dump(fn):

with open(fn,'rb') as f:

b = f.read(1)

while b:

print('{0:0{1}X}'.format(ord(b),2),end = ' ')

b = f.read(1)

si zobrazte obsah súborov v šestnástkovej sústave a zaznamenajte ich do tabuľky:

Tab. 2 Zistené šestnástkové zápisy obsahu súborov v rôznych kódovaniach

| Kódovanie | čaša | casa | nič |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSI (CP1250) |  |  |  |
| UTF-8 |  |  |  |
| UTF-8 BOM |  |  |  |
| UCS-2 BE |  |  |  |
| UCS-2 LE |  |  |  |

Pomocou svojich vedomostí (o šestnástkovej sústave, o pojmoch „big endian“ a „little endian“, ...), kódových tabuliek a informácií o kódovaní Unicode, UTF-8 ako aj o BOM (viď linky nižšie, preštudujte si ich) sa snažte zdôvodniť hodnoty jednotlivých bajtov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1250

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters - nájdite odsek „Latin_Extended-A“.

https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8

https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark

A skúste len pomocou získaných vedomostí a tabuliek pre Windows 1250 a Unicode bez skúšania na počítači a bez priameho nájdenia kódov UTF-8 zakódovať reťazec šípka ako obsah súboru:

| Kódovanie / Obsah | šípka |
| --- | --- |
| ANSI (Windows CP1250) |  |
| UCS-2 LE |  |
| UCS-2 BE |  |
| UTF-8 BOM |  |
| UTF-8 |  |

Úloha 2b: Zo zaznamenaných údajov urobte vlastné závery o štruktúre textových súborov v rôznych kódovaniach. Ako sa kóduje podľa CP1250? Ako podľa Unicode? Čo je to BE a LE?

Úloha 3a: V programe Notepad++ uložte dvojriadkový textový súbor (s textami „prvy“ a „druhy“) s vybraným kódovaním (napr. UTF-8) s nastavením pre rôzne operačné systémy DOS/Windows, Linux, Mac OS (menu Edit/EOL Conversion). Zistite a do tabuľky 3 uveďte štruktúru a veľkosť týchto textových súborov.

Tab. 3 Zistená štruktúra textových súborov uložených v rôznych operačných systémoch

| OS / Štruktúra súboru | Šestnástkový zápis obsahu súboru | Veľkosť súboru |
| --- | --- | --- |
| DOS / OS Windows |  |  |
| Linux |  |  |
| Mac OS |  |  |

Úloha 3b: Uveďte vlastné závery o štruktúre textových súborov uložených v rôznych operačných systémoch:

Napokon odpovedzte na nasledovné štyri otázky:

O1: Akú veľkosť má textový súbor obsahujúci 5 znakov „širší“ v kódovaniach, s ktorými sme sa zoznámili v tomto cvičení? Zdôvodnite svoju odpoveď.

O2: Zdôvodnite, prečo sa na niektorých webových stránkach nezobrazia správne znaky s diakritikou.

O3: Po skopírovaní textového súboru na webový server sa stalo, že tento súbor mal inú veľkosť ako pôvodný súbor. Uveďte možné príčiny.